## Slide 1: Lab 2 . Abordarea SED prin metoda GRAFCET

## Slide 2: GRAFCET
GRAF de Comanda Etape-Tranzitii

## Slide 3: Etapele
  - Etapele corespund starilor unui SED
  - Tipuri de etape:
a) Etapa
b) Etapa activa
c) Etapa initiala (implicit activa)
- O etapa poate avea o semnificatie simpla sau multipla (una sau mai multe actiuni)
- Actiunile sunt mentionate in partea dreapta a etapei si vor fi realizate doar atunci cand etapa va fi activa
- Exemplu:
1
R1, Mix1

## Slide 4: Tranzitiile
  Indica posibilitatea evolutiei intre etape
  Sensul de parcurgere a informatiei GRAFCET este de sus in jos
1
V1
2
V1, Mix
Tranzitie
(intre etape)
R= a*b
Receptivitatea asociata tranzitiei
este o conditie/propozitie logica
care defineste un eveniment
- Receptivitatea ofera informatii despre: starea senzorilor, apasarea unor butoane, actionarea unui numarator (counter) sau temporizator (timer), starea activa sau inactiva a unor etape
V1=robinet V1 deschis
V1=robinet V1 deschis
Mix1=mixer pornit

## Slide 5: Tipuri de tranzitii
1
V1
2
V2
R= a*b=0 sau 1
1
V1
2
M1
R= a*b=0
1
V2
2
M2
R= a*b=1
a) Tranzitie nevalidata
b) Tranzitie validata
c) Tranzitie realizata

## Slide 6: Caracteristici generale GRAFCET
Legaturile de jos in sus necesita sageti, cele de sus in jos nu
O legatura orientata trebuie sa lege intotdeauna o tranzitie de o etapa sau invers, niciodata doua etape sau doua tranzitii
Este nevoie de o stare/etapa initiala din care ciclul sa porneasca
Etapele initiale corespund unei stari de asteptare a sistemului automat

## Slide 7: Configuratii GRAFCET: divergenta si convergenta SI
3
M2
R1
2
M1
2
M2
1
M1
R1
Procesul evolueaza simultan in doua stari
Sincronizare: sistemul ajunge in starea 3 doar atunci cand starile
si conditiile precedente sunt activate
1
3

## Slide 8: Configuratii GRAFCET: divergenta si convergenta SAU
3
M2
R1
2
M1
2
M2
1
M1
R1
Se va realiza doar una din cele doua tranzitii
Ecuatiile R2 si R3 trebuie sa contina o conditie
De excludere mutuala
Este sufficient ca una din ramuri sa fie active si sa se produca
oricare din cele doua evenimente descrise de R1 respectiv R2
Pentru ca sistemul sa treaca in 3
R2
R2
1
3

## Slide 9: Configuratii GRAFCET
3
2
B
1
R1
R2
R3
C
Salt conditional
2
B
1
R1
R2
R3
Bucla repetitiva
A
A
R4

## Slide 10: Problema 1

## Slide 11: Problema 1
R1= START
V1=V2=1
R2= L1max
V1=0, W1=1
R4= L1min*L2min+ L2min*L1min
W1=W2=0
Sincronizare: Primul rezervor s-a golit dupa ce al doilea s-a golit
deja sau al doilea rezervor s-a golit dupa ce primul s-a golit deja
V1 = robinet in R1
W1 = robinet out R1
V2 = robinet in R2
W2 = robinet out R2
L1,2max = nivel maxim R1,2
L1,2min = nivel minim R1,2
1
V1=1
3
W1=1
R3= L2max
V2=0, W2=1
2
V2=1
4
W2=1

## Slide 12
L1min*L2min
L1min
L2min
L2min
L1min
L2min
S-a golit R1
S-a golit R2
L1min*L2min
Daca se considera ca senzorii de nivel iau valoarea 1 atunci cand lichidul ajunge in dreptul lor:
L2min
L2min
L1min
L1min
Evenimentul produs atunci cand R1 se goleste dupa ce R2 s-a golit deja
Daca se considera ca senzorii de nivel iau valoarea 0 atunci cand lichidul ajunge in dreptul lor:
S-a golit R1
S-a golit R2

## Slide 13: Probleme de rezolvat
Problemele 3, 4
Problema 5: Proces: rezervor, rezistenta de incalzire, buton de start, sensori de temperatura Tmin si Tmax. In starea initiala rezervorul contine apa iar temperatura acesteia este Tmin. La apasarea butonului de start se cupelaza rezistenta la alimentare iar apa incepe sa se incalzeasca. La atingearea Tmax se decupleaza rezistenta iar apa incepe sa se raceasca. La tmin sistemul trece in starea initiala.

## Slide 14
3
Spre b
2
Spre a
R1= m*(a*b+a*b*X )
X=inainte s-a preluat piesa de pe a
X=inainte s-a preluat piesa de pe b
R2=?
R1 defineste evenimentul produs atunci cand se apasa pe buton
SI ( exista piesa doar pe banda a SAU exista piesa pe
ambele benzi iar inainte s-a preluat piesa de pe b)
Problema 3

## Slide 15
3
V1
2
TIM
1
Exemplu timer
R1= L
TIM1min=1, V1=1
L=senzor de nivel
TIM1min

## Slide 16
R1= +1
COUNT++
t1
1
O persoana in camera
t3
t2
R2= -1
COUNT--
R3= +1
COUNT++
Stare de asteptare, 0 pers in camera

## Slide 17
R1= START
V1=1
1
Umplere cu substanta din R1
R2= L1
V2=Mix=1
2
Umplere cu substanta din R1 si R2, si amestecam substantele
R3= L2
V1=V2=MIX=0, Tim(1h)=V3=1
4
Golire
3
TIM(1h)
R5= L0*Tout
V3=Tim=0
Stare initiala
R4= Tout*L0
Tim=Alarm=1
5
Avarie
R6= ACK*L0
Stare initiala